Приложение 1 к Извещению  3

на запрос  котировок

| СОГЛАСОВАНО: Проректор по организации образовательной деятельности ____________А.М. Фофанов ______________2015 г. | УТВЕРЖДАЮ: Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО» ______________ / Ковальчук О.В./ «___» июня 2015 г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  ремонт  лестничной клетки  в правом крыле  здании  ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования" по адресу: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 25а, литер А

1. Общие сведения

Государственный заказчик: Государственное  автономное образовательное учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»),

1.  Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 25а, литер А.

2. Срок выполнения работ:    начало выполнения работ -  на следующий день после подписания договора; окончание – не позднее чем через 14 календарных дней со дня начала выполнения работ, возможно досрочное выполнение работ.

3. Требования к выполнению работ:

3.1.  Выполнение  всех  видов  работ  должно  осуществляться  в  соответствии   с настоящим Техническим  заданием  и локальной сметой, а так же в соответствии с требованиями Заказчика и действующими в Российской Федерации нормами СНиП.

3.2. Работы,  являющиеся  предметом   данного  запроса котировок  должны  соответствовать  следующим требованиям законодательства  Российской  Федерации:    Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» («Российская газета», N 3, 05.01.1995);   Федеральным  законом  от  30.03.1999  №52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения».

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

СниП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

СниП  21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СниП 12-01-2004 «Организация строительства»;

ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» и иные.

3.3. Выполнение работ подрядчиком производится в согласованное с Заказчиком время (в том числе в общевыходные и праздничные дни).

4. Требования к режиму производства работ Подрядчиком.

Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством, Локальным сметным расчетам.
При выполнении работ подрядчик обязан:

-выполнять работы с использованием качественных материалов;

-обеспечить выполнение работ современными материалами необходимыми для их выполнения;

-обеспечить за свой счет приемку, разгрузку прибывающих на объект материалов;

-обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов, в том числе;

-строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком.

-осуществлять  за свой счет очистку помещений от строительного мусора и вывоз строительных отходов (мусор) с объекта после выполнения работ.

-не производить сброс строительных отходов (мусора) в мусоропровод, систему канализации здания или контейнеров, предназначенных для сбора  твердых бытовых отходов;

-в течении 3 трех календарных дней после завершения выполнения работ привести место работы в надлежащее состояние, убрать строительные отходы (мусор), вывезти с объекта принадлежащие Подрядчику строительное оборудование;

-обеспечить выполнение работ в полном соответствии с локальными сметными расчетами, строительными и иными требованиями.

5. Требования к составу и объему работ (ведомость видов и объемов работ):

| № | Обоснование | Наименование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | цен | работ и затрат | Единица измерения | Объем | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 (Строительные) |
| 1 |  | Потолок |  | 0 |  |
| 2 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков [ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6157 |  |
| 3 |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) [ | 100 м2 потолка | 0,6 |  |
| 4 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску [ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |  |
| 5 |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля [ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,18 |  |
| 6 |  | Стены и откосы |  | 0 |  |
| 7 |  | Расчистка стен и откосов от старой краски внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 2,3 |  |
| 8 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен] | 100 м2 покрытия | 2,3 |  |
|  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, | кг | 46,001714 |  |
| 9 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,3 |  |
| 10 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 2,3 |  |
| 11 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен [ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,3 |  |
| 12 |  | Ступени |  | 0 |  |
| 13 |  | Очистка поверхности щетками [ | 1 м2 очищаемой поверхности | 40 |  |
| 14 |  | Шпатлевка поверхностей | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0,6985 |  |
| 15 |  | Устройство покрытий тонкослойных эпоксидных | 100 м2 | 0,6985 |  |
| 16 |  | Поручни |  | 0 |  |
| 17 |  | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м решетки | 0,4189 |  |
| 18 |  | Устройство металлических ограждений без поручней | 100 м ограждения | 0,4189 |  |
|  |  | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | -0,875501 |  |
| 19 |  | Ограждения алюминевые с фурнитурой | м | 42 |  |
| 20 |  | Проемы |  | 0 |  |
| 21 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,1574 |  |
| 22 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1301 |  |
| 23 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0273 |  |
| 24 |  | Прочие работы |  | 0 |  |
| 25 |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,00633 |  |
| 26 |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,00633 |  |
|  |  | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-30-У10-1250-600-100 | м3 | 0,065199 |  |
| 27 |  | Демонтаж - пожарных | 100 шт. изделий | 0,04 |  |
| 28 |  | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт. изделий | 0,04 |  |
|  |  | Шкаф пожарный ШПК-315 (рукав, огнетушитель в комплекте) | шт. | 4 |  |
| 29 |  | Заделка проемп ГКЛ [ | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,0022 |  |
| 30 |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,04 |  |
| 31 |  | Установка радиаторов стальных без стоимости радиатора | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,152 |  |
|  |  | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -15,2 |  |
| 32 |  | полы |  | 0 |  |
| 33 |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,33 |  |
| 34 |  | Очистка поверхности щетками [] | 1 м2 очищаемой поверхности | 33 |  |
| 35 |  | Шпатлевка поверхностей [ | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0,33 |  |
| 36 |  | Устройство покрытий тонкослойных эпоксидных | 100 м2 | 0,33 |  |
| 37 |  | Светильники |  | 0 |  |
| 38 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,06 |  |
| 39 |  | Светильник светодиодный со стеклом | шт | 6 |  |
| 40 |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,08 |  |
|  |  | Ограждения и пожарные лестницы | т | 0,08 |  |
| автомобильные перевозки (Строительные) |
| 41 42 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2 |  |
|  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км | 1 т груза | 2 |  |

6.  Требования  к  техническим,  количественным  и  качественным  характеристикам  товара (материалам и оборудованию), используемого при выполнении работ:

6.1. Требования к конкретным показателям товаров, используемых при выполнении работ:

Материал для покрытия лестницы:  Тонкослойное покрытие  для лестницы должно быть предназначено  для антикоррозионной защиты бетонных и металлических конструкций в водной среде и атмосфере, а также грунте стальных конструкций и мостовых ферм.

Покрытие должно представлять собой сверхизносостойкую двухкомпонентную эпоксидную краску с повышенной стойкостью к нефтехимии, которая состоит  из основы и отвердителя. Не содержит взрывоопасные компоненты , и использоваться при окраске  лестничных проемов, в местах с повышенной проходимостью людей.

Срок службы покрытия должен составлять не менее 5 и не более 10 лет, в зависимости от режима эксплуатации и выбранной системы устройства.

Первый слой материала должен быть грунтовочным. Наносить в 2-3 слоя. Необходимо добиться гладкого полуглянцевого высокопрочного покрытия. Толщина одного слоя не более 60, не менее 70 мкм.

Физико-механические характеристики материала:

Прочность пленки при ударе  по прибору У-1, см, не менее - 50

Адгезия пленки, баллы, не более - 1

Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более 3

Плотность материала -  не менее 1,26 г/см3

Массовая доля летучих веществ – не менее 15 не более 25 %

Адгезия пленки к бетону - не менее 3 МПа

Адгезия к стали - не менее 8 МПа

Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) - не менее 0,5 условные единицы.

Подрядчик должен предоставить копии сертификатов и технического паспорта к данному материалу вместе с документами, прилагаемыми к Заявке.

6.2.  При выполнении работ подрядчик  обязан  использовать  качественный товар  с  показателями,  соответствующими значениям  (техническим характеристикам),  установленными в Техническом  задании  и  локальных сметах Заказчика.

6.3. Дизайн, расцветки, оттенки  и замену используемых материалов, Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

7.  Ход выполнения работ контролируется Заказчиком. Подрядчик обязан вести журнал производства работ. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам  и  техническим  условиям.  На  всех  этапах  производства  работ  должны  быть  представлены сертификаты,  технические  паспорта  или  другие  документы,  удостоверяющие  качество  материалов, оборудования, конструкций и деталей.

8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

8.1.  Гарантийный  срок  на  результат  выполненных  работ  –  не менее  24  месяца  со  дня  подписания  акта  сдачи-приемки  работ    Заказчиком.  Гарантийный  срок  распространяется  на  все  выполненные подрядчиком  работы,  а  также  на  поставленное  и  установленное  подрядчиком  оборудование, использованные подрядчиком при выполнении работ строительные материалы, изделия и конструкции.

Помощник ректора по организации образовательной деятельности                  Э.В. Павлов