Технологическая карта урока технологии

Предмет: Технология

Учитель: Турейко Валерий Геннадьевич

Класс: 6

Базовый учебник: Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология. Индустриальные технологии. 6 класс».

Тема урока: Сборка разветвлённой и не разветвлённой электрической цепи с применением электромагнита

Цель урока: создание условий для приобретения учащимися знаний об  электроустановочных

изделиях с электромагнитом и формирования первичных навыков при сборке разветвлённой и не разветвлённой электрической цепи.

Задачи урока:

1. Предметные – формирование у учащихся знаний о работе электромагнита, изделиях с электромагнитом и умения изготовления электромагнита;

2. Регулятивные - определение последовательности промежуточных задач с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

3. Познавательные – выбор наиболее оптимальных средств и способов решения задачи (изготовление и применение электромагнита);

4. Коммуникативные – умение вести учебное сотрудничество на уроке с учителем, одноклассниками в группе и коллективе;

5. Личностные – формирование бережливости при выполнении трудовых приемов.

Тип урока: комбинированный

Оборудование: магниты постоянные, катушка с проводом, набор сердечников из разных металлов и сплавов, компас, провод ПЭВ 0,4-0,5, источник электрического тока, набор готовых изделий с электромагнитом, обрезки стального прутка диаметром 5-7 мм, обрезки монтажного изолированного провода оборудование учебной мастерской – инструменты и приспособления.

| Этап урока | Деятельность преподавателя | Деятельность учащихся | Формируемые УУД | КИМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Орг. момент | - приветствует учащихся; - организует проверку явки учащихся и заполняет классный журнал; - проверяет готовность учащихся к уроку. | Приветствуют учителя. Воспринимают на слух, визуально контролируют готовность к уроку. | Личностные: самоорганизация. Регулятивные: способность регулировать свои действия, прогнозировать деятельность на уроке; |  |
| 2. Определение и дополнение знаний учащихся по окружающему миру | Беседует с учащимися по теме урока: 1. Демонстрирует два одинаковых постоянных магнита и просит рассказать о их свойствах. 2. Предлагает ответить на вопросы: - существуют ли в природе постоянные магниты - где в быту и в каких изделиях можно встретить постоянные магниты - какие свойства постоянных магнитов вы знаете - что имеется вокруг постоянного магнита - с помощью чего можно определить магнитное поле | Активно наблюдают, вдвигают гипотезы, слушают учителя, отвечают на поставленные вопросы, в случае необходимости дополняют ответы товарищей. В беседе с учителем: Отвечают на поставленные вопросы: - природный магнит это магнитный железняк -магниты применяются на холодильниках, в игрушках, отвёртках, компасе и т.д. - магнит имеет полюса (С и Ю), цвета синий и красный -разные полюса притягиваются, одинаковые отталкиваются. - магнитное поле действует на небольшом расстоянии, определяется компасом | Познавательные: умение анализировать, строить речевые высказывания. Коммуникативные: умение вести учебное сотрудничество на уроке с учителем, одноклассниками. Регулятивные: исследуют условия учебной задачи | Тест№1 |
| 3. Изложение нового материала | Учитель подводит учащихся к определению темы урока: 1. Проводит опыт с проводником с током, с помощью компаса определяет слабое магнитное поле - что образуется вокруг проводника с током 2. Наматывает провод на изоляционную трубку и проверяет магнитное поле - провод который намотан имеет больше магнитное поле - как можно усилить магнитное поле 3. Вставляет внутрь трубки цилиндрические обрезки разных металлов и сплавов, каждый раз проверяя силе магнитного поля с помощью стрелки компаса. - любой ли металл или сплав можно использовать для усиления магнитного поля 4. Определив наибольший магнитный поток демонстрирует притяжение мелких стальных предметов. -как работает электромагнит 5. Определяет полюса электромагнита, меняет полярность, подключает к переменному электрическому току. -как изменились полюса электромагнита -почему при переменном напряжении нельзя определить полюса электромагнита - что будет если отключить электромагнит от источника тока | Слушают учителя, анализируют информацию, отвечают на поставленные вопросы – в результате самостоятельно приходят выводам. При показе опытов отвечают на вопросы учителя – отвечают: - вокруг проводника с током образуется электромагнитное поле - для усиления магнитного поля нужно намотать провод в катушку - не все металлы и сплавы можно использовать в качестве сердечника, только стальной. - провод намотанный в катушку внутри которого вставлен стольной сердечник может притягивать стальные предметы как постоянный магнит -при изменении полярности включения электромагнита происходит изменение полюсов - при подключении к электромагниту переменного напряжения полюса изменяются с частотой электрического тока, что нельзя проследить с помощью стрелки компаса, хотя сам электромагнит притягивает стальные предметы -при отключении источника тока действие электромагнитного поля прекращается Изучают устройство электромагнита, пытаются определить из каких частей он состоит (медный изолированный провод, каркас катушки, стальной сердечник,). Зарисовывают устройство в рабочие тетради. При решении проблемной ситуации выдвигают гипотезы. Совместно выбирают наиболее рациональные методы. Работают с учебником (справочником), находят информацию об изготовлении электромагнита, его применении. | Регулятивные: умение определять цель занятия, составлять план и последовательность действий. Личностные: проявление интереса и активности в выборе решения; установление личностного смысла знания. Познавательные: умение анализировать, выделять и формулировать задачу; умение осознанно строить речевое высказывание. Коммуникативные: умение вести учебное сотрудничество на уроке с учителем, одноклассниками. | Тест №2 |
| 4. Вводный инструктаж | - Знакомит учащихся с заданием (объект труда –электромагнит) и технологией его изготовления; - предлагает учащимся самостоятельно заполнить технологическую карту изготовления объекта труда; - организует выполнение учащимися пробных действий по изучаемым приемам работы, выясняет, степень усвоения учебного материала. Просит проанализировать свои действия, найти ошибки и способы их устранения; - проводит инструктаж по технике безопасности; - напоминает о методах контроля, необходимости самоконтроля, а также взаимоконтроля. | Изучают объект труда, заполняют технологические карты на его изготовление. Организуют подготовку рабочего места к проведению практической работы. Осуществляют пробную намотку провода, анализируют полученный результат, выявляют ошибки. Внимательно слушают учителя при проведении инструктажа по технике безопасности. | Регулятивные: определяют последовательность промежуточных задач с учетом конечного результата; составляют план и последовательность действий; Познавательные: выбирают наиболее оптимальные средства и способы решения задачи. Коммуникативные: обсуждают правильность выполнения приемов работы с товарищами. |  |
| 5. Самостоятельная работа учащихся. Текущий инструктаж | - Проверка готовности учащихся к работе (организация рабочего места, наличие необходимых инструментов и приспособлений); - проводит целевые обходы: 1й обход – проверка организации рабочих мест и соблюдения учащимися техники безопасности 2й обход – проверка правильности выполнения трудовых приемов и технологической последовательности 3й обход – проверка правильности выдерживания размеров и ведения учащимися контроля. | Определяют и выполняют технологические операции, осуществляют самоконтроль и взаимоконтроль при выполнении операции. В случае необходимости корректируют свою деятельность. | Личностные: формирование бережливости при выполнении трудовых приемов. Регулятивные: вносят необходимые дополнения и коррективы в план и способ действий в случае расхождения эталона, реального действия и результата. Познавательные: выявляют и осознают особенности выполняемых трудовых операций. Коммуникативные: строят рабочие отношения, работая к коллективе. | Изготовление электромагнита и подключение его в электрическую цепь. |
| 6. Рефлексивно-оценочный этап | - предлагает провести самоанализ выполненной работы, осуществить самооценку и обосновать её. - организует деятельность учащихся по анализу характерных ошибок, их причин (показывает ряд работ – не называя авторов, и просит учащихся их сравнить, определить соответствии образцу, выявить ошибки); - оценивает совместно с учащимися результаты их работы на уроке, выставляет отметки. - проводит рефлексию, предлагает ответить на вопросы: 1.Из каких частей состоит электромагнит; 2.Как самостоятельно изготовить простой электромагнит; 3.В каких изделиях применяется электромагнит; | Сравнивают работы, анализируют и оценивают свою работу, обосновывают оценку. На примере нескольких работ, совместно с учителем выявляют ошибки и устанавливают их причины. Делают вывод о значимости, сложности и трудоёмкости процесса. Отвечают на поставленные вопросы: 1.катушка с проводом и сердечником из стали; 2. намотать медный изолированный провод на стольной сердечник; 3. электромагнит применяется в звонках, кранах перемещающих металлолом, на предприятиях для перемещения стальных листов | Личностные: умение провести самооценку и организовать взаимооценку. Регулятивные: построение логической цепочки рассуждений и доказательство. Познавательные: умение сформулировать алгоритм действия; выявлять допущенные ошибки и обосновывать способы их исправления обосновывать показатели качества конечных результатов. |  |
| 7. Уборка рабочих мест | - организует уборку рабочих мест всеми учащимися и дежурными | Проводят уборку своих рабочих мест и помещения мастерской. | Регулятивные: оценивают качество уборки рабочих мест. Личностные: выполняют нормы и требования школьной жизни и обязанности ученика. |  |